Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt Audio

|  | Nazwa/model | ilość | parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mikrofon kierunkowy Rode NTG-1 | 1 | Charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, załączany filtr górnoprzepustowy 80 Hz / 12 dB/okt. Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Stosunek sygnału do szumu [DIN IEC651]: 76 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15] Ekwiwalentny poziom szumów: 18 dBSPL [IEC651, IEC268-15] Maks. SPL: 139 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm] Czułość: -36 dB, 1 V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB Dynamika [DIN IEC651]: 121 dB [IEC651, IEC268-15] Zasilanie: Phantom P48 [44 - 52 V] Pobór prądu: 3,5 mA Złącze: 3-pinowe XLR: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 - zimny Ciężar: 105 g Wymiary: 217 x 22 x 22 mm |
|  | Zestaw mikrofonów bezprzewodowych nagłownych LD Systems LDWSECO2X2BPH1 | 1 | Odbiornik: 2 channel UHF PLL Nadajnik: 2x BPH Częstotliwość: X21: 863.1 MHz & 864.5 MHz |
|  | Kolumna wewnętrzna Tonsil T-302 20W | 16 | Moc 20W Pasmo 130Hz-15kHz Skuteczność 91dB ± 3dB Napięcie pracy 70/100V Wymiary 135x120x420 mm Masa 3.4kg |
|  | Wzmacniacz Tonsil WL-120 4-Strefy | 1 | Kolumna wewnętrzna Moc: 120W Pasmo: Mikrofon: -3dB (200Hz~18KHz), Wejście: -3dB (100Hz-19KHZ) T.H.D przy 1 KHz: mniej niż 1% Czułość: Mikrofon: -40dB(10mV), Wejście: -8dB(400mv) Wejścia: 3 x MIC, Liniowe 6,35mm/XLR, Liniowe RCA. USB, SD, Bluetooth, FM Technika 100V oraz 8ohm. 4 strefy 100V. RMS1V niskonapięciowy sygnał Stosunek sygnału do szumu: Mikrofon: > 80dB, Wejście > 85dB Zasilanie: 110/230V, DC24V8A Wymiary: 484x89x340 mm |
|  | Kabel głośnikowy | 100m | Kabel głośnikowy CCA 2x1,5mm Miedź beztlenowa |
|  | Dyktafon Zoom Q2n Handy Video Recorder 4k | 1 | wysokiej jakości szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 150° (f/2.8, 15,2 mm) 12 trybów nagrywania dostosowanych do różnych warunków oświetleniowych wbudowany mikrofon X/Y obsługujący poziom ciśnienia akustycznego do 120 dB SPL możliwość nagrywania jedynie dźwięku audio, zapisywanego w bezstratnym formacie WAV (24-bit/96 kHz) 5 pól widzenia (FOV) obsługa kart micro SD/SDHC/SDXC o pojemności do 256 GB prosta obsługa rozpoczęcie nagrania za pomocą jednego przycisku kolorowy wyświetlacz LCD nagrywanie filmów w jakości 4K i 1080p z maks. prędkością wynoszącą odpowiednio 30 kl./s lub 60 kl./s nagrywanie w formacie MOV złącze micro HDMI automatyczna kontrola poziomu sygnału audio wyjście stereo umożliwiające korzystanie z zewnętrznego sprzętu audio interfejs USB funkcja kamery i mikrofonu internetowego możliwość streamingu na żywo wbudowane mocowanie statywowe obsługa dodatkowych akcesoriów |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.